## Slide 1
「無」所遁形 Wi-Fi無線通道資訊之呼吸頻率監測系統
CSI
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 2
動機
呼吸困難、喘
健康有異狀
呼吸頻率為生命監測的一項重要依據 ! !
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 3
產品數量少，多數僅有心率檢測
多為穿戴式裝置，且穿戴不易
高單價 $$$
無須穿戴 可搭配 APP
低成本 隱私性
市面上的產品
CSI
動機
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 4
目錄
簡介 Introduce
系統架構 System Structure
研究方法 Research Methodology
實驗討論 Experiment Discussion
成果展現 Demo
結論 Conclusion
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 5
1
簡介
Introduce
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 6
CSI
全名：無線通道狀態資訊
Channel State Information
一種物理層訊息，描述訊號在每條傳輸路徑上的衰變因素 ( EX.訊號散射、距離衰減等 )
在IEEE 802.11n 中 WIFI 技術採用 MIMO-OFDM系统，且 20MHZ HT傳输模式中被調制為64個子載波，子載波標號為[-28,28]
透過Intel® WiFi Link 5300 無線網卡 + Linux 802.11n CSI Tool
可以獲得其中30個子載波
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 7
CSI
一個 CSI 的基本資訊包含 振福 和 相位
振幅可以表示出 CSI 對於環境變化的敏感程度
相位易感知環境較細微的變化，如人體的生命特徵
發射天線數
：接收天線數
：子載波
：封包數
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 8
整體步驟
安裝 Linux 802.11n CSI TOOL 設定系統環境
執行發送、接收封包腳本(script)
電腦執行APP server端程式
開啟Matlab執行實時化+呼吸頻率計算程式 (每分鐘計算一次)同時 APP輸入IP、Port，開始每分鐘抓一次數據
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 9
2
系統架構
System Structure
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 10
系統架構
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 11
系統架構
發送端
傳送CSI封包
至 接收端
接收端
將封包資訊
傳回 發射端
發射端
實時化CSI觀測
計算呼吸頻率傳送至 APP
手機
根據呼吸快慢
播放音樂
設定
1. 網卡監聽模式
2. 通道模式
3. 天線個數
4. 發包參數
建立連線
設定
1. 網卡監聽模式
2. 通道模式
3. 執行接收
連線回傳封包資訊
建立TCP連線
( MATLAB)
建立TCP連線
( Java)
1
2
3
4
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 12
系統架構
以下為 實時化 CSI 收發執行結果 & 實驗環境圖
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 13
發射端
在發射端主機開啟終端機並輸入指令執行發射腳本
腳本內包含以下參數設定
將網卡切換為監聽模式
設定HT模式
設定發送及接收天線個數 (0x1c113 為三發三收)
調整封包發送參數
sudo bash ./inject.sh wlan0 64 HT20
sudo echo 0x1c113 |sudo tee /sys/kernel/debug/ieee80211/phy0/iwlwifi/iwldvm/debug/monitor_tx_rate
sudo ./random_packets 1000000000 100 1 100000
Injection MAC
頻率(1/)
封包大小
封包發送數量總數
監聽模式設定腳本
網卡名稱
通道模式
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 14
發射端
正在傳送封包
網卡模式切換
通道設定
三發三收設定
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 15
接收端
在接收端主機開啟終端機並輸入指令執行接收腳本
腳本內包含以下參數設定
  將網卡切換為監聽模式
  設定HT模式
  執行log_to_file收包
sudo bash ./monitor.sh wlan0 64 HT20
sudo ./log_to_file CSI.dat (檔名.dat)
監聽模式設定腳本
網卡名稱
通道模式
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 16
接收端
每一行代表收到一個封包
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 17
發射端
開啟Matlab，執行realtime_csi_music.m 建立連線並等待接收端回傳數據
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 18
接收端
在終端機開啟一視窗 sudo service network-manager restart 重新開啟網路連線
在終端機開啟另一視窗並 Ping AP address
在終端機執行 sudo ./log_to_server 發射端主機IP位址 8090 將數據傳送至發射端
發射端即會顯示成功連線
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 19
系統架構
執行完以上步驟即可
實時可視化觀察CSI隨通道環境的變化
呼吸頻率估算
與手機 APP 連線
CSI 實時變化圖
CSI 封包相關資訊
CSI 計算之呼吸頻率
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 20
APP
定時請求存取數據
傳送
識別碼
數據
識別碼
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 21
APP
音樂播放秒數
播放/暫停
歌單：呼吸頻率 <12bpm
呼吸頻率 12-20bpm
呼吸頻率 >20bpm
記錄近15筆呼吸頻率資料
以長條圖呈現呼吸狀態趨勢
顯示CSI計算之呼吸頻率數值
當前播放歌曲
app會根據不同的呼吸快慢播放適合的音樂
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 22
實驗環境
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 23
3
研究方法
Research Methodology
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 24
研究流程
TX
RX
Time(μs)
CSI 資料蒐集
資料前處理
計算呼吸頻率
APP呈現
ButterWorth Filter
Breath Rate (bpm)
The Best
Antenna & Subcarrier
MUSIC Algorithm
+ FFT
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 25
研究流程
CSI封包數據提取
CSI 複數矩陣
相位分析
( 解捲繞+線性轉換 )
最佳天線&子載波選擇
去除直流分量
Butterworth
帶通濾波器
FFT + MUSIC演算法
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 26
數據提取
使用Linux 802.11n CSI Tool 提供的 Read_bf_file.m 提取 CSI 封包資訊
一個CSI 封包相關資訊如下：
timestamp_low | 時間戳記
bfee_count | 資料包數量
Nrx,Ntx | 分別表示接收端和發送端的天線數量
rssi_a,rssi_b,rssi_c | 每個天線的RSSI資料(dB)
agc | 自動增益控制，被使用於計算RSSI數值之值
perm | NIC 重排列後的順序結果，代表RF鏈路的順序
rate | 發送封包的速率
csi | CSI 原始資料，為NtxNrx30的複數矩陣
timestamp_low | 時間戳記
bfee_count | 資料包數量
Nrx,Ntx | 分別表示接收端和發送端的天線數量
rssi_a,rssi_b,rssi_c | 每個天線的RSSI資料(dB)
agc | 自動增益控制，被使用於計算RSSI數值之值
perm | NIC 重排列後的順序結果，代表RF鏈路的順序
rate | 發送封包的速率
csi | 
BeamForming
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 27
數據提取
使用 get_scaled_csi.m 提取CSI複數矩陣 。對於每一個時刻上所採集的CSI數據包，都是一個𝑛×𝑚×𝑘 的三維數據(本專題實作上為3×3×30 )
-----------------------
-----------------------
-----------------------
[
RX
TX
-------------
-------------
-------------
Subcarrier
+1
Packet Index
Spatial Domain
#TX #RX
Frequency Domain
#Subcarrier
Time Domain
#Packets
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 28
將蒐集到的相位 解捲繞，減去起始相位誤差 以及將相位平均使 雜訊平均並去除
真實相位
延遲誤差
子載波索引，範圍是[-28，28]
為64，為30
CSI相位分析
接收到的
CSI相位訊號
線性轉換公式
子載波的起始相位誤差
隨機相位偏移+隨機雜訊
平均後訊號消除只剩雜訊
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 29
CSI相位分析
(1) 未解捲繞之原始相位
(2) 解捲繞後的相位
(3) 線性轉換後的相位
CSI訊號週期的範圍為-π ~ π，在臨界點處會發生跳動
解捲繞後即可反應出連續的相位變化
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 30
最佳天線與子載波
-----------------------
-----------------------
-----------------------
RX
TX
-------------
-------------
-------------
Subcarrier
+1
Packet Index
Spatial Domain
#TX #RX
Frequency Domain
#Subcarrier
Time Domain
#Packets
[
本專題實作上採用 3 發 3 收
且每一段天線路徑有 30 個子載波
選出 3×3×30 個通道中挑選出對環境敏感程度最好的
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 31
最佳天線與子載波
針對CSI振幅 的變異數來量化其對於呼吸狀態的敏感程度。
先比較每個天線路徑，
再比較不同的子載波，
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 32
去除直流分量
若是未去除直流分量的頻譜
只有在頻率為 0 處有幅度
去除直流分量僅會改變訊號的相對幅度
不影響 CSI 在頻譜上的頻率主成分
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 33
Butterworth Filter
人的呼吸頻率大約每分鐘10到37下
帶通濾波器的截止頻率設置在 0.16Hz ~ 0.6Hz
以濾除其餘不必要的部分
濾波器階數越高，越能有效擷取，
若是太高也可能會導致訊號失真
濾波器階數6為最佳
濾波器階數擷取比較
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 34
FFT
於本專題實作上取樣頻率 為10 Hz， 為大於等於訊號長度 P 的2的冪次方數，
例如：，則頻譜上頻率解析度約為 。
快速傅立葉 Fast Fourier Transform 是 MATLAB 快速計算序列的離散傅立葉DFT的工具
假設取樣頻率為，取樣點數為，訊號經過 點的FFT後，第個點代表訊號於頻率的成份每個點的頻率依次增加，即
分辨頻率解析度為
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 35
MUSIC Algorithm
原理：MUSIC演算法是一種基於矩陣特徵空間分解的方法，將訊號處理的觀測空間分解為訊號子空間和雜訊子空間，藉由兩者為正交關係，分離出訊號與雜訊
訊號 ( ：訊號方向響應向量矩陣，：接收到的訊號矩陣， ：噪聲矩陣)
透過得到協方差矩陣
將協方差矩陣進行特徵分解 （：特徵值矩陣；：特徵向量矩陣）
特徵值按大小排序，假設個訊號源，可將 分為 ，
，找到 使
全名：多重訊號分類演算法
MUltiple SIgnal Classification Algorithm
理論上正交乘積為0，由於噪聲存在，實際存在一微小值
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 36
將經過濾波器處理完的一維訊號 階梯式排列成
的矩陣，且為矩陣的元素
再使用矩陣產生可將一個長度為的訊號生成個樣本空間的協方差矩陣
Step.1
Step.2
訊號 排列 個
訊號協方差矩陣維度即為
與 無關，與時間無關
僅和假設的空間(樣本數X )有關
MUSIC Algorithm
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 37
將協方差矩陣做特徵值和特徵向量的分解，可以得到
( 特徵值矩陣，特徵向量矩陣 )
將特徵值按升序排列，假設 =2 or 3
( 假設=256 的樣本空間 )
(
明顯差異
大
Step.3
Step.4
訊號子空間由個最大特徵值的特徵向量矩陣組成，
則雜訊子空間則由其餘的個特徵向量矩陣組成
MUSIC Algorithm
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 38
令特徵向量經過點的 FFT 運算後可以得到向量
將 個向量 相加後得到
其倒數峰值即為呼吸頻率
最大離散頻率位置
FFT
MUSIC Algorithm
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 39
4
實驗討論
Experiment Discussion
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 40
實驗一
CSI 相位變化 = 胸腔變化
可透過觀察 CSI 相位變化的波峰個數
計算呼吸頻率 (圖中波峰數=24)
以 MUSIC演算法 + FFT 估算結果為 0.4 Hz
( 波峰左右起伏相對不明顯的波峰是心臟跳動造成的現象 )
本次受試者一分鐘呼吸24下 (0.4 Hz)
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 41
實驗二
環境本身存在背景值，而其可能影響 MUSIC 演算法估算出的低頻頻率主成份
嘗試蒐集無人情況下的環境背景值
但
無法直接將 實驗數據 扣掉 背景值
來減少誤差
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 42
實驗三
不同時間，不同的呼吸快慢
透過觀察 CSI 相位變化( 波峰數 )來印證呼吸頻率差異
時間 | 狀態 | 波峰數 | 頻率
0~30s | 呼吸快 | 15 | 0.5
30~40s | 憋氣 |  | 
40~60s | 呼吸慢 | 7 | 0.35
60~70s | 憋氣 |  | 
70~90s | 呼吸快 | 10 | 0.5
90~100s | 憋氣 |  | 
100~120s | 呼吸慢 | 8 | 0.4
快 → 波峰數多
慢 → 波峰數少
憋氣 → 相位變化不大
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 43
實驗四
暫停呼吸的過程，其相位變化是相對平緩的
圈圈即為吸氣的地方
本次受試者一分鐘呼吸6下，為每憋氣10秒呼吸一次
(0.1 Hz)
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 44
實驗五
由CSI的相位線性轉換圖可以發現實驗過程中呼吸頻率有改變
以MUSIC演算法區分出不同的呼吸頻率
本次為一位受試者前30秒呼吸9下，後30秒呼吸17下
(0.3 Hz) (0.55 Hz)
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 45
實驗六
相比於實驗五，兩人皆為固定的呼吸頻率，
觀察CSI的相位線性轉換圖趨勢，可發現實驗環境相對穩定
透過MUSIC演算法區分出兩個人不同的呼吸頻率
本次為兩位受試者，一分鐘內，
一個呼吸10下 (0.16 Hz)，另一個呼吸41下 (0.68 Hz)
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 46
5
結論
Conclusion
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 47
結論
本專題所估算出來的呼吸頻率數值具有一定的準確率
能區別出呼吸快、慢及憋氣的狀態差異
將 CSI 應用在呼吸頻率估算或是監控生理資訊上確實是一項值得期待的技術發展
在環境相對複雜的情境下，藉由 CSI 相位變化估算出的呼吸頻率會有誤差存在
優點
缺點
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！

## Slide 48: 系統待優化的部分
以intel wifi link 5300搭配Linux 802.11n CSI TOOL的收發系統可能不太穩定 (有試過ubuntu 14.04 16.04兩種版本)
我們先前的實驗測量距離大概都在1公尺範圍，距離增加可能會導致實驗誤差，或是需要考量更多環境因素
我們把純收發和實時化的發射接收程式一起執行才能達成實時化(?)
APP和Matlab要同時執行，才能同步時間 (APP以開始連線後每分鐘抓一次，Matlab以每600個封包(1 min)就計算一次)
原定期望：以呼吸頻率的變化，進一步對睡眠分析做研究
結論

## Slide 49
純收發的程式：
執行完後會將CSI封包存成.dat檔 (在ryan_receive.sh中改檔名)
存在 ~\linux-80211n-csitool-supplementary\netlink
需要將檔案移到~\linux-80211n-csitool-supplementary\matlab
執行 new_lineartransform_with_music.m 可看到計算結果
實時化的程式：
會透過回傳封包資訊解讀，因此無檔案
直接執行 realtime_csi_music.m 即可計算
datatoxml()會將計算完的數據儲存成XML檔，即可查看
檔案

## Slide 50
Thanks
For Listening
Notes: 预览及使用此模板前先下载英文Segoe Script、中文新蒂小丸子小学版字体，预览效果会更加美观！